## Slide 1
VORTEX GPGPU Tutorials架构解析
RISC-V GPU在运行大模型时的性能分析与优化方案
2025-高级模拟及射频集成电路设计南京大学集成电路学院

## Slide 2
01
GPU介绍
GPU流水线
SPMD编程模型（Single Program Multiple Data）
所有线程执行相同的程序，但处理不同的数据。
Warp/Wave-front执行模型
GPU并非单线程执行指令，而是以线程组为单位执行。
每次只获取一条指令，但这条指令被一组线程同时执行。
这组执行同一条指令的线程，称为Warp或Wave-front。
GPU执行模型
GPU 线程的并行执行是分层组织的，从下到上依次为：
Thread（线程）：最基本的并行计算单元。
Warp（线程束）：GPU 调度和执行的基本单位。同一时间，一个 Warp 内的所有线程会同步执行同一条指令（SIMT）。
Block（线程块）：同一个 Block 内的所有线程，能共享 Shared Memory（共享内存）。
SM（Streaming Multiprocessor，流多处理器）：每个 SM 包含多个 SP（流处理器）、Shared Memory、寄存器等资源。

## Slide 3
01
GPU介绍
1. GPU 以线程组（warp/wave front）为单位执行大量线程
GPU 将数十个线程打包成一个线程组，同一组内的线程同步执行同一条指令（即 SIMT 范式）。
核心目的：高效利用硬件资源，避免硬件单元闲置，同时简化调度逻辑。
2. GPU 具备并发处理多线程和时间复用的能力
并发处理（concurrently）：GPU 通过多核架构（如多个 SM）同时运行多个线程组，硬件层面实现 “空间上的并行”。
时间复用（time multiplexing）：当某线程组因等待内存访问、同步等操作暂停时，GPU 会快速切换到其他就绪的线程组继续执行。
3. 大规模线程级并行 → 大规模内存级并行
线程级并行（Thread Level Parallelism, TLP）：指 GPU 通过十万甚至百万级线程同时执行任务。
内存级并行（Memory Level Parallelism, MLP）：指内存系统能同时处理大量线程的内存访问请求。

## Slide 4
01
原文阅读
Georgia Tech团队提出Vortex
一款基于RISC-V指令集
支持OpenCL编程框架的GPGPU
+ 轻量化设计平衡性能与能效
核心贡献： （1）可配置SIMT架构：支持调整线程数与Warp数；
（2）轻量化ISA扩展：仅基于RV32IM新增5条指令实现SIMT执行；
（3）软件栈适配：修改OpenCL新增Vortex目标 + 开发原生运行时库；
（4）可移植性验证：通过Rodinia基准测试套件的子集验证Vortex能稳定运行数据并行应用。

## Slide 5
01
原文阅读
Vortex GPGPU
Open source H/W and S/W GPU
RISC-V extensions
Implemented/tested on Intel FPGA
  - Xilinx support is on-going
S/W stacks are relying on other open source platforms (LLVM, POCL, Yosys etc.)
OpenCL and a part of CUDA are supported
——Slides

## Slide 6
01
原文阅读
OpenCL软件栈：从编译到运行的全流程适配
Vortex实现：OpenCL软件栈与SIMT硬件架构的深度协同
Vortex基于开源OpenCL实现POCL(Portable Computing Language)进行修改。
核心：①新增Vortex设备支持；②补充原生运行时。
1. Vortex原生运行时（Native Runtime）：
①Intrinsic库；②Newlib存根库；③原生API
2. POCL运行时修改
①移除POCL原生OS依赖，改为Newlib接口；②将POCL的单线程执行Work-Item逻辑，替换为调用Vortex的pocl_spawnAPI，利用SIMT并行执行。
3. 屏障（Barrier）支持
实现Work-Group内同步：将内核的控制流图（CFG）在屏障处拆分，按“第一段 -> 同步 -> 第二段”的顺序执行。
Fig 1. Vortex系统总览
Fig 2. Vortex运行时库

## Slide 7
01
原文阅读
SIMT硬件架构：高效支撑并行执行
Vortex实现：OpenCL软件栈与SIMT硬件架构的深度协同
1. Warp的核心设计
定义：一组共享PC的线程，是SIMT的基本调度单位；
资源：每个线程有寄存器（GPR），ALU宽度与线程数匹配；
效率：Warp内所有线程共享“取指、解码、指令发射”流程。
2. Warp调度器
位于取指阶段，通过4个Mask管理Warp调度。
掩码类型 | 作用
活跃Warp掩码（Active） | 标记当前可执行的Warp
停滞Warp掩码（Stalled） | 标记因内存请求等暂时无法执行的Warp
屏障停滞掩码（Barrier） | 标记因等待屏障同步而停滞的Warp
可见Warp掩码（Visible） | 由于层级调度，标记当前可被选择的Warp
Vortex核心是SIMT执行模型，高吞吐量 + 低延迟。
Fig 5. MicroArchitecture图后续有更新
Fig 6. Vortex GPGPU 中
Warp 调度器在不同场景下的行为

## Slide 8
01
原文阅读
Vortex实现：OpenCL软件栈与SIMT硬件架构的深度协同
3. 线程掩码与 IPDOM 栈：解决控制分歧
当 Warp 内线程因分支出现执行路径分歧时：
线程掩码：1bit 对应 1 个线程，标记线程是否 “活跃”；
IPDOM 栈：存储分歧时的上下文，由split/join指令控制：
split指令（分歧开始）；join指令（分歧结束）。
4. Warp 屏障：实现全局同步
本地屏障：单核心内，全局屏障：多核心间。屏障表管理：
屏障表条目：有效位、剩余 Warp 数、停滞 Warp 掩码；
同步逻辑：当Warp执行bar指令时，已执行该屏障的 Warp 数未达总数，加入停滞掩码；数量达标，释放停滞 Warp。
全局屏障额外为每个核心维护 释放掩码。
Vortex核心是SIMT执行模型，高吞吐量 + 低延迟。
SIMT硬件架构：高效支撑并行执行
Fig 3. 如何在 OpenCL 内核中
实现控制流分歧（control divergence）
TABLE 1: 为支持 SIMT执行模型而提议的 RISC-V ISA扩展指令

## Slide 9
01
原文阅读
论文基于15nm工艺进行综合与布局，并通过simX模拟器（周期精度误差 < 6%）验证性能。
1. 微架构设计空间探索
对比增加线程数与增加 Warp 数对硬件开销的影响：
调整方向 | 需修改的硬件组件 | 开销特点
增加线程数 | GPR 读写宽度、ALU 数量、流水线寄存器宽度、缓存 / 共享内存仲裁逻辑、IPDOM 条目数 | 开销线性增长 线程数越多，硬件复杂度越高
增加Warp数 | Warp 调度器逻辑、GPR 表数量、IPDOM 栈数量、寄存器记分板、Warp 表大小 | 无需增加 ALU，线程数越多，单 Warp 的 GPR/IPDOM 开销越大
硬件开销数据（归一化到 1Warp+1Thread）：
当配置为 32Warp+32Thread 时，面积 / 功耗 / 单元数分别是基准的～20 倍 /~1000 倍 /~800 倍，说明线程数对开销影响更显著。

## Slide 10
01
原文阅读
论文基于15nm工艺进行综合与布局，并通过simX模拟器（周期精度误差 < 6%）验证性能。
2. 性能评估
  ①增加线程数可显著降低执行时间，因SIMD并行度提升；
  ②增加Warp数仅对不规则应用有效（提升～30%），因 BFS 存在大量缓存缺失，更多Warp可通过TLP隐藏延迟；
  ③缓存命中率高的基准，增加Warp数无明显收益。
执行时间
功耗效率
  ①多数基准的最优配置是少Warp+32Thread；
  ②BFS 的最优配置是32Warp+32Thread。
  ⬆更多 Warp 带来的性能提升超过功耗增长

## Slide 11
01
原文阅读
论文基于15nm工艺进行综合与布局，并通过simX模拟器（周期精度误差 < 6%）验证性能。
3. 物理实现
配置为8Warp+4Thread时，300MHz 频率下总功耗 46.8mW；
功耗分布均匀，存储组件（GPR、数据缓存、共享内存、指令缓存）是主要功耗来源（占比 > 60%）。
（a）Vortex GPGPU 的 GDS 版图（图形设计系统版图）
（b）Vortex GPGPU 的功率密度分布
设计配置：8 个线程束（Warp）、4 个线程，搭配 4KB 寄存器文件；频率：300MHz 逻辑综合，总功耗为 46.8mW
存储系统规格：数据缓存（Dcache）为 4KB 容量、2 路组相联、4 个存储体
共享内存（Shared Memory）：8KB 容量、4 个存储体；指令缓存（Icache）：1KB 容量、2 路组相联、1 个存储体

## Slide 12
01
原文阅读
相关工作对比
Vortex 的核心优势是全栈开源 + SIMT 适配 + OpenCL 支持，与同类 RISC-V 并行架构对比如下：
方案 | 架构类型 | 执行模型 | 软件栈支持 | GPGPU应用验证 | 核心不足
ARA | 向量处理器 | SIMD | 无OpenCL支持 | 无 | 控制流分歧处理弱，依赖向量指令
HWACHA | 标量+向量处理器 | SIMT-like | 无OpenCL支持 | 无 | 硬件复杂度高（需处理标量-向量冲突）
Simty | 并行处理器 | SIMT | 无完整软件栈 | 无 | 仅微架构验证，无法运行实际应用
Vortex | GPGPU | SIMT | 完整OpenCL栈 | 有（Rodinia） | 部分基准依赖LLVM支持，未覆盖全部场景
结论与展望
核心价值
首次实现基于 RISC-V 的全栈 GPGPU
轻量化 ISA 扩展（5 条指令） + 可配置硬件架构
在 15nm 工艺下实现了 OpenCL 程序的高效运行
RTL与POCL代码开源
未来方向
支持更多基准测试（需优化 LLVM RISC-V 后端）
提升多核心扩展性
降低硬件开销（如优化 Warp 调度器）

## Slide 13
01
RISC-V GPU编程
在 RISC-V 处理器上运行 GPU 编程
RISC-V 向量扩展 vs. RISC-V GPU (以 Vortex 为例)
本质是 SIMD 与 SIMT 的对比
SIMD: 单指令多数据 SIMT: 单指令多线程
最大的硬件差异： 在于如何处理分支。
最大的软件差异： 在于指令集架构的不同。
SIMD: 循环 -> 需要被向量化 -> 映射到特定的向量/SIMD 指令。
SIMT: 循环 -> 直接将循环体 × 线程数量。
关于 RISC-V 的 SIMT 扩展
指令集扩展非常受限（设计复杂）
新的编译器支持极其匮乏（生态系统不完善）

## Slide 14
MICRO58 Slides
0. Tutorial Introduction
1. GPU Arch
2. Vortex Microarchitecture
3. Vortex Software Stack
4. Vortex Compiler and OpenCL
5. CuPBoP Vortex
01
最新动态

## Slide 15
01
当前架构

## Slide 16
01
平台设计
②GPGPU Processor端
在Processor端做了层级设计，包括：
存储：设备内存、共享memory和Register File
计算：通过设计多个Core实现高度数据级并行
①Host端
设计两种不同平台的驱动来支持AMD的OpenCL和NVIDIA的CUDA
AFU：Host端给GPGPU的Multi-Banking DRAM填充数据的单元
Core：Warp调度程序单元、取指、译码、寄存器堆、ALU、FPU、LSU、SFU和共享存储

## Slide 17
01
驱动设计
Vortex GPGPU设计的验证环境
- 使用AFU实现基本的数据可供给的系统
- 借助Verilator（开源波形验证工具）向上搭建VLSIM驱动来支持Vortex应用程序运行
- 周期精确的Vortex GPGPU模拟器
- 基于SIMX Driver驱动支持Vortex应用程序运行
在FPGA平台上基于OPAE驱动来支持Vortex应用程序的运行
纯Vortex GPGPU的验证环境
借助Verilator向上搭建RTLSIM驱动支持Vortex应用程序运行

## Slide 18
01
有关工作
RISC-V向量扩展在Vulkan图形内核中的性能分析
2025 Poster: 利用RISC-V向量扩展来加速Vulkan图形API中的着色器内核
SoftCUDA：在软核GPU上运行CUDA
提出方法使得CUDA程序无需修改源码即可直接在Vortex等软核GPGPU上执行
SparseWeaver：在图负载中将GPU的稀疏操作转换为密集操作
解决图计算中的负载不均衡问题，通过硬件-软件协同将稀疏图操作转换为规则密集操作的框架
在FPGA上执行GPU应用的对比分析：HLS与软GPU方法
对比了通过HLS和软核GPU在FPGA上运行GPU应用的两种技术路径，并以Vortex为例分析了软GPU方法的优劣与挑战
Skybox：可编程RISC-V GPU上的开源图形渲染
Skybox是基于Vortex的全栈开源GPU架构，它支持Vulkan图形API，并探索了在通用GPGPU架构上实现高效图形渲染的混合微架构设计。
开源硬件GPU的冰山一角
关于开源硬件GPU（指Vortex）的研讨会报告，旨在介绍其初步成果和潜力

## Slide 19
01
有关工作
为多核RISC-V GPU实现硬件扩展
本文提出了一种为Vortex等多核RISC-V GPU添加定制硬件加速单元的系统性方法，涵盖了从指令集扩展到微架构集成的完整流程。
CuPBoP：面向并行化及广域处理器的CUDA
CuPBoP是一个框架，它能让CUDA程序无需翻译成其他便携语言即可在非NVIDIA设备（包括x86、RISC-V CPU等）上运行
COX：通过向CPU暴露Warp级函数在x86上运行CUDA
通过分层折叠技术，将CUDA的warp级函数高效地映射到CPU的SIMD指令（如AVX）上，从而在x86 CPU上高效执行CUDA程序
Vortex：扩展RISC-V ISA以支持GPGPU与3D图形研究
MICRO 2021: 阐述了其通过对RISC-V进行最小化ISA扩展来实现支持OpenCL和OpenGL的全栈开源GPGPU设计
面向高端FPGA的可扩展多核RISC-V GPGPU加速器
介绍了Vortex作为可扩展的PCIe加速器在高端Intel FPGA上的实现细节
将OpenCL引入商用RISC-V CPU
将OpenCL支持移植到了普通的RISC-V多核CPU上
Vortex Homepage

## Slide 20
01
有关工作
为扩展的RISC-V GPU架构支持CUDA
构建一个工具链，使CUDA源代码能够在Vortex RISC-V GPU架构上直接编译和执行
在RISC-V GPGPU中的密码学加速
为Vortex GPGPU添加了密码学扩展执行单元，用于加速AES和SHA算法
Vortex：兼容OpenCL的RISC-V GPGPU
Vortex项目的早期预印本论文，首次系统地提出了一个支持OpenCL的、基于RISC-V的全栈GPGPU设计方案。
Vortex：一个用于架构研究的开源可重构RISC-V GPGPU加速器
Hot Chips: 将Vortex定位为一个高度可定制和可扩展的开源平台
Vortex RISC-V GPGPU系统：扩展ISA、综合微架构与建模软件栈
2019 CARRV: 首次提出了为RISC-V添加GPU ISA扩展并构建相应软硬件栈的完整构想。
Vortex Homepage

## Slide 21
02
流程跑通
参考官方文档：https://github.com/vortexgpgpu/vortex/docs/install_vortex.md
环境：VMWare Ubuntu 24.04.3镜像
效果：已经完成编译，环境搭建完成
测试：根据官方文档的测试方法，测试了向量加

## Slide 22
参考资料
Vortex: OpenCL Compatible RISC-V GPGPU
Vortex GPGPU Tutorials资料汇总
Vortex GPGPU的硬件架构和代码结构分析
GitHub项目 - vortexgpgpu/vortex
GitHub项目 - vortexgpgpu/vortex_tutorials
Vortex GPGPU的Github流程跑通与功能模块波形探索
Vortex Mod Manager - Nexus Mods
Vortex: Open-Source RISC-V Based GPGPU（Micro2021会议教程）
Vortex Homepage

## Slide 23
谢谢观看！
日期：2025年10月20日